## Slide 1
FastAPIの心臓部
プロセス・スレッド・イベントループの 「箱」で紐解く仕組み
2026.03.09 | Engineering Insights

## Slide 2
メモリの「大きな箱」：プロセス
サーバーが起動すると、まずメモリの中に「プロセス」という大きな箱が作られます。これがアプリケーションが動作するための独立した実行単位となります。
項目
内容
ワーカープロセス
`uvicorn --workers 4` 指定で箱が4つ生成。
独立性
各プロセスは壁で仕切られ、メモリを共有しません。
堅牢性
1つがクラッシュしても、他は影響を受けません。
Memory Space (OS)
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker 4
各ワーカーは完全に独立した「箱」

## Slide 3
プロセスの中の「小さな箱」：スレッドとループ
1つのプロセスの中をのぞくと、さらに役割の違う「箱」に分かれています。ここがFastAPIの心臓部です。
1つのプロセス内には、主に「イベントループ」と「スレッドプール」という2つの異なる実行領域が存在します。
この2つの箱を適切に使い分けることで、数万もの同時接続を効率的にさばくことが可能になります。
Worker Process (Inside)
① イベントループ（メインスレッド）
「超高速な1人の指揮者」がいる場所。 async def 関数の実行を担当。
② スレッドプール（サブスレッド）
「40人の力仕事担当」が待機している部屋。 普通の def 関数の実行を担当。

## Slide 4
イベントループ：超高速な「指揮者」の役割
01. 役割
全てのリクエストの受付窓口となり、`async def`で定義された関数を直接実行します。
02. 特徴
メモリ消費が少なく、多数のタスクを「切り替え」て高速に処理します。
03. 仕組み
I/O待ち発生時に即座に別タスクへ切替え、時間を有効活用します。
⚠️ 注意点：指揮者を止めないこと
ここで重い処理（`time.sleep`や巨大な計算）を行うと、指揮者が止まり、全リクエストが停止します。

## Slide 5
スレッドプール：40人の「力仕事担当」
スレッドプールは、デフォルトで「40人の力仕事担当」が待機している部屋のような場所です。
役割:
普通の
def
関数の実行を担当
特徴: 1つのタスクに1人のスレッドを専有
def
エンドポイントが呼ばれると、イベントループは「こ
れ、スレッドプールの誰かやって！」と仕事を投げます。こ
れが内部的な
run_in_threadpool
の仕組みです。
Thread Pool (Default: 40 Threads)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
1 Task = 1 Thread Occupied

## Slide 6
async def vs def：メモリと挙動の比較
種類
実行場所
メモリの使われ方
処理のイメージ
async def
イベントループ
非常に効率的。
1つのスレッドを共有。
1人の料理人が、コンロを何個も同時に監視する（I/O待ちを有効活用）。
def
スレッドプール
スレッドごとに
「スタックメモリ」を消費。
注文ごとに別の料理人を呼んで、1つの鍋を専有させる。
💡 ポイント: 箱の使い分けでリソース効率の差が明確になります。

## Slide 7
リクエストが到着した時の「処理フロー」
01
リクエスト到着
Uvicornがリクエストを受信
02
イベントループが判定
async def か def かを確認
async def なら そのままループ内で実行（最速）
def なら スレッドプールの箱へ移動
📦 キュー待機の発生条件
スレッドプール（最大40）が全て埋まっている状態で
41個目
の
def
リクエストが来ると、前の仕事が終わるまでメモリ上のキュ
ーで待機させられます。

## Slide 8
なぜ「async def でブロッキング」が危険なのか
✅ 正常な状態 (def)
イベントループ（ドア担当者）は、重い処理をスレッドプール（奥の部屋）に丸投げします。
「これは時間がかかるから奥でやってきて」 → 担当者はすぐに次のドアを開けに行ける。
❌ 危険な状態 (async def)
イベントループ自身が、
async def
の中で重い計算（ブロ
ッキング）を始めてしまいます。
担当者がドアの前で作業を始めてしまう → 誰もドアを開けられず、外は大行列に。
これが「イベントループの停止」であり、サーバー全体の応答不能を招きます。

## Slide 9
賢い使い分け：指揮者がやるか、丸投げするか
async def を使うべき時
I/O待ち（DB、外部API）が多い
非同期ライブラリが利用可能
リクエストを最速でさばきたい
def を使うべき時
CPU負荷の高い計算処理
非同期非対応の古いライブラリ
「奥の部屋」に隔離したい処理
🛡️ AnyIO CapacityLimiter
スレッドプールの箱が溢れないように見張る「番人」です。リソースの枯渇を防ぎ、システムの安定性を維持する重要な役割を担っています。

## Slide 10
まとめ：メモリの箱を最適化しよう
01. イベントループ
個数: 1つだけ 役割: 常に軽快に動かし続けるべき場所。 注意: ブロッキング処理は厳禁。
02. スレッドプール
個数: 最大40個（デフォルト） 役割: 「重い・古い」処理を隔離する場所。 注意: 溢れないよう番人（Limiter）が見張る。
「指揮者が自分でやるか、奥の部屋の担当に投げるか」 この判断が、FastAPIのパフォーマンスの鍵を握っています。